## Slide 1: 제품 사용 설명서
Oklin-Tech Incorporated
OClean Tech
(주)오클린테크
“ OCT-250LA ”
음식물 발효소멸기
이 사용 설명서는 제품을 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 꼭 필요한 내용과 정보를 포함하고 있으므로 사용하시기 전에 꼭!
내용을 읽은 후 실행에 옮겨 주시길 부탁 드립니다.
※ 제품 품질 보증서가 들어 있습니다.

## Slide 2
01
차례
02
제품설명
03
안전을 위한 주의사항
04
각 부분별 명칭 및 유의사항
05
제품 설치 방법
08
투입 금지 물질
09
제품 청소 방법
06
운전준비 및 사용방법
07
효소분해 가능한 음식물 종류
13
폐제품 처리 방법
11
문제 응급처치 방법
10
기재를 퇴비로 사용하는 방법
12
제품 품질 보증서
1 차례

## Slide 3
02
제품설명 #1
저희 (주) 오클린테크 제품을 애용해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
음식물 발효소멸기란 ?
우리의 생활 환경 주변에는 유,무해 한 각종 미생물이 존재하고 있습니다.
경우에 따라 어떤 미생물은 인체에 유해하기도 하지만 또 다른 미생물은
우리의 환경과 인체에 아주 유익한 미생물도 수없이 많이 존재합니다.
(주)오클린테크의 음식물 발효소멸기에서 채택한 미생물은 인체에 전혀
무해하며 단시간(약24시간)내에 음식물찌꺼기를 분해하여 소멸시키는
아주 편리한 현대인의 필수아이템 입니다.
아주 편리하게 사용하시려면 이렇게 … !!!
1. 불필요한 음식물이 발생할 때 마다 수시로 넣어 주세요.
2. 물청소는 절대로 삼가 하시고 걸레로 청소 하여 주세요.
3. 투입금지 물질은 절대 투입하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
4. 발효 소멸 효과의 극대화를 위해 질긴 섬유질 성분과 부피가 큰 음식물은 잘게
나눠서 넣어 주세요.
5. 깨끗하고 편리한 제품을 고장 없이 오래 사용하기 위해 청소가 필요합니다.
2 제품설명 #1

## Slide 4
02
제품설명 #2
발효, 소멸 미생물이란?
현존하는 대부분의 미생물은 높은 염도와 산성, 그리고 고온에서는
대부분 죽거나 번식력이 현저히 저하되어 정상적인 활동을 못하지만
저희 (주)오클린테크에서 채택하여 배양한 미생물은 고농도의 염분과
산성 및 고열에서 오히려 활동성이 강화되는 특성을 가지고 있습니다.
슈퍼나노 탈취 시스템 !!!!!!!!
냄새의 근원 물질을 조립활성탄 및 슈퍼나노 물질의 촉매작용 등과
함께 포집 4단계의 친환경 원천 시스템으로 구성되어 있으며 냄새의
근원 물질을 물과 이산화탄소 등으로 분해하여 대기 중으로 배출하는
절대적 친환경 시스템입니다.
1단계. 관성포집 효과
2단계. 확산포집 효과
3단계. 차단포집 효과
4단계. 중력포집 효과
1. 반영구적인 발효 능력으로 음식물을 분해, 소멸 함
2. 미생물을 별도 보충하지 않아도 분해조 내부에서 스스로 증식됨
3 제품설명 #2

## Slide 5: 안전을 위한 주의 사항 #1
경고
다음 사항을 지키지 않을 때는 중상 또는 사망 사고가 발생할 수 있습니다.
제품설치
제품설치는 반드시 서비스센터나
설치전문점에 의뢰하세요.
화재, 감전, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.
전용차단기
반드시 전용 누전차단기 또는
전용 개폐기를 설치하세요.
화재, 감전 등의 원인이 됩니다.
A/S센터로
연락하세요!!
4 안전을 위한 주의사항 #1
03
설치장소
불량차단기
제품 중량을 견디지 못하거나 경사진
장소에 설치하지 마세요.
안전사고 위험 및 제품고장의 결정적
원인이 될 수 있습니다.
손상된 누전차단기나 전용개폐기를
사용하지 마세요.
화재 및 감전의 결정적 원인이 됩니다.

## Slide 6: 안전을 위한 주의 사항 #2
경고
다음 사항을 지키지 않을 때는 중상 또는 사망 사고가 발생할 수 있습니다.
설치환경
옥외 및 물이 튀는 장소 (수도꼭지 등)에
설치하지 마세요
감전, 고장, 변형 등의 원인이 됩니다.
임의변경
전선을 임의로 변경하고 추가전선으로
연장 하거나 연결하지 마세요.
화재, 감전, 고장 등의 원인이 됩니다.
안전장치
분해금지
투입구 뚜껑을 열면
교반기는 회전을 멈추고
닫으면 다시 회전합니다.
투입구를 열었을 때 분해조 내부의 교반기가
회전하면 차단기를 내린 후 A/S를 의뢰하세요.
안전사고 위험이 있습니다.
서비스 기술자 외에 절대로 제품을
분해하지 마세요.
화재, 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
5 안전을 위한 주의사항 #2
03

## Slide 7: 안전을 위한 주의 사항 #3
경고
다음 사항을 지키지 않을 때는 중상 또는 사망 사고가 발생할 수 있습니다.
청소방법
청소 작업 때 제품 본체에 물을 직접
뿌리지 마세요.
감전, 고장, 화재 등의 원인이 됩니다.
어린이 주의
어린이가 제품 위에 올라가거나 제품 내부에
들어가지 않도록 주의 하세요.
떨어지거나 내부 회전물에 부딪혀
심하게 다칠 수가 있습니다.
안전장치
이격거리
이 제품은 교류 단상
380V 3상 60HZ 전용입니다.
발효소멸기와 슈퍼나노 탈취기를 너무 멀리
이격 시키면 탈취기능이 저하되며,
최장 2m 이내가 가장 효율적입니다.
3상 380V 전용
Only
6 안전을 위한 주의사항 #3
03

## Slide 8: 안전을 위한 주의 사항 #4
경고
다음 사항을 지키지 않을 때는 중상 또는 사망 사고가 발생할 수 있습니다.
표면청소
제품의 청소 때 가솔린, 신나, 벤젠, 아세톤 등의 가연성 물질과 유기용제를 사용하지 마세요.
화재, 탈색, 고장 등의 원인이 됩니다.
재설치
설치된 제품을 재설치 할 때는
제품을 구입한 판매처나
서비스센터에 의뢰 하세요.
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
가솔린
신나
각종
화공약품
서비스센터로 전화하세요!!!!
서비스센터
070 – 4866 - 3999
경남 김해시 진영읍 하계리
240번길 17 - 21
http://www.oklinbio.com
주 소
대표전화
홈페이지
서비스센터
전국본부
7 안전을 위한 주의사항 #4
03

## Slide 9
탈취된 배기가스를
대기 중으로 배출
분해소멸기
슈퍼나노탈취기
투입구
음식물을 투입하는 도어로
발효 중의 냄새가 외부로
누출되지 않도록 방지
운전표시창
작동 상태를 알려줌
배기구
비상 상황 발생시, 혹은 제품을 인위적으로 정지시키고 싶을 때 사용
제품 청소 및 점검 때 활용하는
스위치로 ON하면 제품이 운전 함
온도 설정값과 현재 온도값을 표시
비상정지
수동운전
TEMP CONT.
POWER
절 전
운 전
과부하
비상정지
수동운전
TEMP CONT.
POWER
운 전
과부하
절 전
전원이 정상적으로 공급됨을
표시하는 램프
제품이 운전 중임을 표시하는 램프로 분해, 소멸작업이 진행 중
분해 및 소멸 후 자동으로 절전모드로 전환되며 절전모드 상태를 표시하는 램프
비상 상황 발생시, 혹은 제품을 인위적으로 정지시키고 싶을 때 사용
8 각 부분별 명칭 및 유의사항
04
각 부분별 명칭 및 유의사항
각 부분별 명칭과 위치는 설치 모델에 따라 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

## Slide 10: 제품 설치 방법 #1
설치 장소 선택은?
50cm
50cm
♫
♫
♪
♥
제품 설치 바닥면이 평탄하고 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 되며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
탈취기의 배기호스 설치를 쉽게 할 수 있도록
벽면과 약 50cm 이상의 거리를 유지 하세요.
설치 환경은?
실외설치 조건은?
♥
♫
♪
♫
0~40°C
본 음식물발효소멸기는 실내용이며 실내온도가
0~40°C 내에서 사용하여야 합니다.
부득이하게 실외설치 시는 직사광선과 비를 맞지 않게 설치하여야 하며 동절기에는 얼지 않도록 보온을 하여 주세요.
9 제품 설치 방법 #1
05

## Slide 11: 제품 설치 방법 #2
배기호스 설치는?
배기관
발효소멸기와 탈취기의 간격을 10cm 정도로
유지하세요.
10cm
전원선
전원선 연결 및 주의점은?
- 본 제품은 380V 3상전용입니다.
반드시 전용 전원선 사용!!!
전용차단기 설치 하여야 함.
전용차단기
10 제품 설치 방법 #2
05

## Slide 12
제품을 정확한 위치에 설치하여 주세요.(9, 10페이지 참조)
분해조 내부에 물(약15리터)을 고루 부어 주세요.
투입구 뚜껑을 닫은 후 배전함의 전용차단기를 올려 주세요.
발효소멸기의 전원 램프 점등을 확인 하세요.
제품을 사용 할 준비가 완료되었습니다.
제품 사용 방법
운전준비
작동 준비가 다 되셨나요?
그러면 다음과 같이 제품을 사용하여 주세요.
투입구 뚜껑을 열어 주세요.
음식물 쓰레기를 분해조 안에 넣어 주세요.
뚜껑을 닫아 주시면 모든 기능이 전자동으로 운전됩니다.
셋째. 뚜껑을 닫고 전용차단기를 켠다
첫째. 제품 위치 선정 후 설치
둘째. 분해조 내부 물(약15리터) 투입
넷째. 음식물 투입(모든 기능 전자동)
11 운전준비 및 사용방법
06
운전준비 및 사용방법

## Slide 13: 효소분해가 가능한 음식물쓰레기의 종류
사람이 먹고 소화시킬수 있는 물질은 모두 분해할 수 있습니다.
- 물기를 빼 내거나 짜낼 필요 없이 국, 찌개 등 국물이 있는 음식물도 투입하시면 깨끗이 처리됩니다.
- 분해조 내부가 죽처럼 반죽이 되어 있으면 보슬보슬해질 때까지 투입을 잠시 중지해 주세요.
12 효소분해가 가능한 음식물쓰레기 종류
생선 고기류
야채류
과일류
면
곡식류
껍질류
기타
07

## Slide 14
13 투입 금지 물질 종류
사람이 먹을 수 없는 것은 넣지 마세요.
- 돼지비계와 소고기 기름덩어리 등은 투입하지 마세요.
- 타 혼합물의 정상적인 분해에 지대한 영향을 끼치며 고장의 원인이 되기도 합니다.
08
투입금지 물질
담 배
의약품
페인트
금속
유리
뼈다귀 조개껍질
비닐, 고무
프라스틱
나무류
이쑤시게
담배
종이, 천
라 면

## Slide 15: 제품 청소 방법
안전을 위하여 먼저 전용차단기를 꺼주세요.
경우에 따라 비상정지스위치 버튼을 누르셔도
무방합니다.
첫째. 전원을 차단시킨다.
둘째. 제품 표면 청소는 걸레로 하세요.
표면청소 때 가솔린, 벤젠 등 화공약품과
가연성 유기용제를 사용하시면 안됩니다.
수도 등을 이용하여 물청소 절대 금지.
젖은 걸레와 마른걸레를 번갈아 깨끗이 닦으면 청결하게 사용이 가능합니다.
NO!!
분해조 내부 구조물에 기재가 많이 묻어 있으면 구두칼, 부삽 등으로 벽면을 긁어서 제거해 주세요.
회전축 아래 부분의 기재는 덜어내지 마세요.
기재가 적어면 효소 부족으로 분해가 안될 수 있습니다.
셋째. 분해조 내벽의 기재를 제거 하세요
분해조 내부에 있는 메쉬 필터망을 청소하여 주세요.
- 필터망에 이물질이 많으면 냄새의 원인이 됩니다.
넷째. 주기적으로 필터를 청소해 주세요.
14 제품 청소 방법
09

## Slide 16
기재는 염분이 있고 산성이므로 부엽토 또는 흙을 10배 정도 섞어 주세요.
고농축 퇴비이므로 식물의 뿌리에서 멀리(약20cm 이상) 뿌려 주세요.
보관 시는 비닐팩에 넣고 구멍을 뚫어서 통풍이 잘 되는 곳에 보관하세요.
옥외 보관 시 포장을 잘 하셔서 보관하세요.
쥐, 참새, 개 등이 아주 좋아하는 먹이로 보관 시 훼손되지 않게 주의하세요.
수분이 많은 경우에는 통풍이 잘 되는 곳에서 자연 건조 후 보관하십시오.
고농축 퇴비
장기간
보관
성분관리
- 고농축 퇴비이므로 소량만 사용하세요.
사용 후 남은 것은 습기와 직사광선을
피해서 보관하세요.
- 유효기간 : 보관상태에 따라 2 ~ 3년
각종 씨앗이 함유된 음식쓰레기를 분해한 기재를 퇴비로 사용할 경우, 발아 할 수 있으니 주의하세요.
보관방법
고농축 퇴비
씨앗 혼입 관리
주 의 사 항
15 기재를 퇴비로 사용하는 방법
10
운전준비 및 사용방법

## Slide 17: 문제 해결 및 응급처치 방법 #1
사용자가 알아두시면 참 ! 편리합니다.
16 문제해결 및 응급처치 방법
발생원인
현 상
처리방안
전원램프가 깜박거림
제품 상부 문이 열려있을 경우
제품의 문을 정확히 닫아 줌
전원램프가 계속 켜져 있음
정상운전 중
정상적으로 사용 가능 상태
절전램프가 켜져 있음
내용물을 완전분해하고
절전모드로 대기하고 있음
정상적으로 사용 가능 상태
과부하램프가 켜져 있음
분해조 내부 이물질이 끼여서
교반 날개가 회전하지 못함
차단기를 내리고 분해조 내부
이물질을 제거하여야 함
분해조 내부 기재가 굳어 교반 날개가 회전하지 못하는 상태
차단기를 내리고 분해조 내부
굳은 기재를 제거하여야 함
차단기를 올려도 제품이
작동 되지 않는다
차단기의 전선이 정상적으로
연결되어 있읍니까?
차단기 전선을 정상적으로
연결합니다
제품 상부의 투입구 문이
비정상적으로 닫혀 있다
투입구 문을 다시 정상적으로
닫아 주세요
전원램프가 점등되지 않는다
구입처 및 A/S센터에 연락한다
투입구 문을 열면 김이 나온다
분해균이 쓰레기를 쉽게 분해
할 수 있게 데우고 있습니다
김이 나오는 현상은 이상현상이
아니므로 정상 사용하세요
11

## Slide 18
사용자가 알아두시면 참 ! 편리합니다.
발생원인
현 상
처리방안
소음이 심하다
끼익 ~ 끼-익 소음이 심하다
분해조 내부 벽면에 비정상적인 물체의 마찰음입니다
마찰물체를 제거하여 주세요
냄새가 난다
혹시 투입구가 열려있습니까?
완전하게 닫아 주세요
제품주변에 찌꺼기가 묻어
있지 않습니까?
제품을 꺠끗히 청소해 주세요
배기구에서 바람이
나오지 않습니다
구입처 및 A/S센터에 연락한다
17 문제해결 및 응급처치 방법
배기구로 바람이 나오지 않음
분해조 내부의 배기구 필터가 막혀있지 않습니까?
브러쉬로 깨끗이 청소해 주세요
차단기와 연결선이 잘못되어 있지 않습니까?
차단기와 제품의 연결전선을 다시 정상적으로 연결합니다
송풍기가 회전하지 않는다
구입처 및 A/S센터에 연락한다
분해소멸이 늦거나 분해소멸이 정상적으로 이뤄지지 않는다
배기구가 막혀 있는지 확인
원활한 배기를 위하여 브러쉬로
탈취망을 깨끗이 청소해 주세요
배기구 토출부에서 바람이
나오지 않는다
분해조 내부 온도가 따뜻하지 않음
히터를 포함하여 발열부의
작동 이상입니다 구입처
및 A/S센터에 연락하세요
구입처 및 A/S센터에 연락한다
12
문제 해결 및 응급처치 방법 #2

## Slide 19
제품 품질보증서
▣ A/S용 주요부품 보유기간은 4년 입니다
주 소 :
OClean Tech
(주)오클린테크
경남 김해군 진영읍 하계로 240번길 17-21
대표전화 070 – 4866 - 3999
본 제품에 대한
품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택 을 받습니다
무상 보증기간은
구입일로 부터 산정 되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다
구입일자 확인이
안될 경우 제조일로
부터 6개월이 경과한
일자로 품질보증기간이 계산됩니다
본 제품의
보증서는 재발행
되지 않으므로 잘 보관하시길 바랍니다
제품명 : 음식물쓰레기 발효소멸기
모델명 : OCT – 030LA
구입일 : 년 월 일
고객명 :
연락처 : - -
구입처 상호 : (TEL : - - )
구입처 주소 :
소비자 피해 보상 안내
정상적인 사용상태로 자연 발생한 성능상의 고장
보증기간 이내는 제품교환 및 환불
구입 10일 이내 중요 부품 수리를 요하는 경우
정상적인 사용상태로 자연 발생한 성능상의 고장
보증기간 이내는 제품교환
구입 30일 이내 중요 부품 수리를 요하는 경우
정상적인 사용상태로 자연 발생한 성능상의 고장
보증기간 이내는 구입가 환불
교환 불가능 및 1개월 내중요한 수리를 할 경우
정상적인 사용상태로 자연 발생한 성능상의 고장
보증기간 내는 무상수리
하자 발생시
보증기간 초과시는 유상수리
정상적인 사용상태로 자연 발생한 성능상의 고장
보증기간 내 제품교환 및 환불
동일부위 4회, 여러 부위 4회
이상 수리 후 5회 쨰 재발
정상적인 사용상태로 자연 발생한 성능상의 고장
보증기간 내 제품교환 및 환불
동일 하자 4회 발생 시
정상적인 사용상태로 자연 발생한 성능상의 고장
보증기간 내 제품교환
보증기간 초과시 감가상각 한 금액에 10% 가산하여 환불
제품 구입시 운송 과정 및
설치 중 발생한 피해
수리용 부품 문제 및 기타 문제로 수리 불가능 시
수리 불가능 및 사업자가
제품 분실 시
소비자 고의 및 과실에 의한 성능과 기능상의 고장
보증기간 내 유상수리
수리가 가능한 경우
보증기간 외 유상수리
수리 불가능 및 사업자가
제품 분실 시
소비자 고의 및 과실에 의한 성능과 기능상의 고장
보증기간 내는 유상수리에 해당하는
금액 징수 후 제품교환
수리용 부품 미보유로 수리가
불가능 할 경우
수리 불가능 및 사업자가
제품 분실 시
천재지변, 사용전원이상, 소모품 고장, 접촉기기이상, 지정수리 기사 외 수리 또는 개조로 인한 고장, 기타 제품 외 하자원인 등
보증기간 내 유상수리
보증기간 외 유상수리
18 제품보증서

## Slide 20: 폐제품 처리에 대하여
19 폐제품 처리에 대하여
제품을 폐기할 경우에 대비하여
(주)오클린테크의 제품은 환경을 보호를 최우선으로 설계되어 있습니다.
제품 수명이 다 되어 폐기할 경우 부품의 재활용이 용이하도록 재질 표시 마크가 부착되어 있습니다.
폐가전제품의 처리 절차는?
(주)오클린테크 제품의 폐기처리는 중앙정부와 지방자치정부, 그리고 (주)오클린테크가 협조하여 친환경적인 방법으로 재활용 처리를 하고 있습니다.
신규제품구입시 기존제품 처리방법 !!
(주)오클린테크 대리점에서 신제품을 구입하시면 기존에 사용하시던 제품을 무상으로 처리하여 드립니다.
기존품 단순 폐기방법 !!
가구 등 일반 대형 생활용품 처리는 지역
민원센타로 전화하시면 방문하여 회수,
처리해 드리며 무단방출 처리는 안됩니다.
(주)오클린테크에서는 신제품을 구입하신 고객이 원하시면 기존 사용제품을 무상으로 회수
하여 처리해 드립니다.
기존 사용품의 무상처리를 원하시면 판매대리점 및 서비스기사에게 의뢰하시면 됩니다.
대형의 폐생활용품을 처리하실 때는 가까운 지역민원센타에 연락하시면 방문하여 회수, 처리를 해 드립니다.
폐생활용품 처리비용은 지역별로 다소 차이가 있을 수 있으므로 사전 문의하여야 합니다.
14